AJÁNLATKÉRÉS

„Közös Önkormányzati Hivatal hátsó homlokzatának felújítására és melléképületek részbeni bontására és felújítására”

tárgyú eljáráshoz

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe:

Neve: Répcelak Város Önkormányzata

Képviseli: Dr. Németh Kálmán polgármester

Címe: 9653 Répcelak, Bartók B. u. 38.

Telefon: 95/370-101, 95/370-123

Fax: 95/370-101

E-mail: onkormanyzat@repcenet.hu; muszak@repcenet.hu

2. Az ajánlatkérés tárgya:

„Közös Önkormányzati Hivatal hátsó homlokzatának felújítására és melléképületek részbeni bontására és felújítására”

3. Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények:

- Közös Önkormányzati Hivatal hátsó homlokzatának felújítása

Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal Répcelak, Bartók B. u. 38. szám alatti épület „É" homlokzatának belső udvari részén mind a meglévő festett homlokzati vakolat, mind a cement vakolattal felülképzett kő lábazat több részen a vizesedés hatására lemállik, táskásodik.

A felújítási munkák rövid leírása:

- Az épület érintett részén a teljes homlokzat vakolatot el kell távolítani úgy, hogy a tégla falazat fugáit 2 cm mélységben ki kell kaparni. Az így kapott felületet 4 hónapon keresztül vakolatlanul kell hagyni. A lábazati cem. vakolatot szintén el kell távolítani, a felületi kifalazásokat pótolni szükséges.

- A falazott oldalhatáros kerítés melletti megsüllyedt járda felszedése, betonba ágyazott szegély készítése, 0/4 kavics terítés és megmaradó térkő fektetése, meglévő esőcsatornákhoz vízelvezetésre beton vápa kialakítása

- A homlokzat előkészítés után az érintett falszakaszon COMER technológiával falátvágásos vízszigetelés készül:

- Az épület a vízszintes szigetelési felületen egy speciális falvágó géppel átvágásra kerül

- A vágásba egy rozsdamentes, nyomásálló, vízhatlan polietilén lemezt kerül beépítésre a megfelelő átfedéssel

- A statikus biztonság érdekében speciális műanyag ékek kerülnek a vágásba

- Végezetül a keletkezett rés egy kémiailag lekötött cementtel kerül lezárásra

Amennyiben a szigetelés vonalában bármely keresztirányú víz, villany vezeték található, akkor annak kiváltása a munkák előtt szükséges!

- Az előzőekben leírt száradási idő eltelte után, a homlokzati vakolat és festés a költségvetésben leírtak szerint és anyaggal történik. A lábazati falburkolat kialakítása az utcai homlokzatnak megfelelően készül, szellőző sávok, burkolat mögötti légrés, fedkő kiképzés, előre gyártott műkő elemekkel a hátsó lábazat magasságának megfelelően. A homlokzati munkáknál a nyílászárok felületet, fóliázni kell!

- Honvéd utca 1. szám alatti melléképület részbeni bontása és felújítása

A Honvéd utca 1. szám alatt található - a mellékelt helyszínrajz szerinti - 9 helyiségből álló melléképület, melyből a hátsó 4 db tüzelőtároló helyiséget el kell bontani, majd a megmaradó épületet felújítani.

A felújítási munkák rövid leírása:

A bontás után a megmaradó épületen a hibás vakolatszakaszokat külső-belső oldalon le kell verni és újravakolni és festeni. A szellőző ablakokat bontani kell és új műanyag ablakokat kell beépíteni. 2 db tároló ajtó cseréje szükséges egyszerű kivitelben. A megmaradó garázskapú zárjának cseréje és mázolása. Az épület udvar felőli szakaszán faltő melletti járda készítése, a garázskapu előtt 1,5 m mélységig. Az esővíz elvezetésére függő ereszcsatorna és lefolyócsatorna építése.

A bontott épületrész helyén az építési törmelék elszállítása és a talaj humusszal történő feljavítása, fűvesítés.

A kerítésbe benőtt és az épület mögötti cserjék irtása tuskózással. Kerítés bontása, kerítéslábak szintbe helyezése és új drótfonat felhelyezése.

- Honvéd utca 1. szám alatti tároló helyiség felújítása

Meglévő több különböző tulajdonos tulajdonában álló „zártsorúan” épített közbenső tároló helyiség felújítása. Meglévő tetőszerkezetre álmennyezet készítése, külső-belső oldalon vakolat részbeni leverése, újravakolása. Beton padlóburkolat készítése meglévő aljzatra. Bejárati ajtó bontása és új elhelyezése, mázolása. Bejárat előtti faltő járda készítése.

Költségvetési kiírás, minőségi követelmények: 2. számú melléklet tartalmazza

4. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében ajánlatkérő tárgyalni kíván az ajánlattevővel: vállalkozási szerződés

5. A teljesítés tervezett időtartama:

3.1. pont tekintetében:

- Az előkészítő és a vízszigetelési munkákra:   2012. május 15.

- Vakolási és színezési munkákra:		2012. szeptember 20.

3.2. és 3.3. pont tekintetében: 				2013 június 30.

6. A teljesítés helye:

- Bartók B. utca

- Honvéd utca

7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei

A  munkák elkészültének ellenőrzése és igazolása után.

8. Ajánlatként benyújtandó dokumentumok:

- a felhívás 1. sz. mellékleteként küldött Felolvasólapot kitöltve

- referencia munkák jegyzéke,

- Tevékenységet igazoló dokumentumok, cég esetén cégbírósági végzés, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány (egyszerű másolatban is benyújthatók)

- Felelősségbiztosítás meglétének igazolása, egyszerű másolatban

9. Bírálat szempontja: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

10. A számlázás módja: 2 résszámla és a végszámla nyújtható be

- Az 1. résszámla a Közös Önkormányzati Hivatal hátsó homlokzatának felújítása az előkészítő és a vízszigetelési munkák elkészültét követően nyújtható be átutalásos formában 15 napos fizetési határidővel.

- A 2. részszámla a Honvéd utca 1. szám alatti melléképületek elkészültét követően nyújtható be átutalásos formában 15 napos fizetési határidővel.

- A végszámla a Közös Önkormányzati Hivatal hátsó homlokzatának felújítása befejezését követően nyújtható be átutalásos formában 15 napos fizetési határidővel.

Ajánlattétel, illetve a vállalkozási szerződésben a megbízási díj meghatározása és a kifizetés HUF-ban történik.

11. Az ajánlat érvényességi ideje:

Az ajánlat benyújtási határidejétől számított 30 nap.

12. Az ajánlattételi határidő: 2013. március 21. (csütörtök) 10:30 óra

13. Az ajánlat benyújtásának címe:

a) Répcelak Város Polgármesteri Hivatala Településüzemeltetési és Beruházási Csoport

Címe: 9653 Répcelak, Bartók B. u. 38.

b) Az ajánlatokat zárt borítékban kell benyújtani melyen fel kell tüntetni „Közös Önkormányzati Hivatal hátsó homlokzatának felújítása és melléképületek részbeni bontására és felújítása”

c) Az ajánlatokat postán vagy személyesen a felhívás 1. pontjában meghatározott címre kell benyújtani, személyes kézbesítés esetén hétfőtől csütörtökig 8:00-15:00 óráig, pénteken 8:00-12:00 óráig, az ajánlattételi határidő napján 8:00-10:30 óráig.

d) Az ajánlattétel nyelve: magyar

14. a) Az ajánlatok felbontásának helye:

Répcelak Város Polgármesteri Hivatala

Címe: 9653 Répcelak, Bartók B. u. 38.

b) Az ajánlatok felbontásának ideje: 2013. március 21. (csütörtök) 10:35 óra

15. Egyéb információk:

a) Az ajánlattétel díjmentes.

b) Az ajánlatok minden oldalát cégszerűen aláírva, 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani.

c) Kapcsolattartó: Mérgesné Stampf Ildikó műszaki csoportvezető, Répcelak Polgármesteri Hivatal Műszaki Csoport

Elérhetőségek: 9653 Répcelak, Bartók B. u. 38., telefonszám: 06-95/370-101

d) Eredménytelen a pályázat amennyiben pályázó:

- az ajánlattételi határidő után nyújtotta be az ajánlatát

- nem felel meg a felhívásban foglalt feltételeknek

- nem tett az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot

- helyette más nyújt be ajánlatot

e) A benyújtott ajánlatokkal kapcsolatosan formai hiánypótlásra 2 munkanap áll rendelkezésre.

h) Répcelak Város Önkormányzata fenntartja a jogot magának, hogy a beérkezett ajánlatokkal kapcsolatosan nem hirdet győztest!

16. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2013. április 10.

17. Az eredményhirdetés időpontja: 2013. március 29.

Tisztelettel:	………………………………………………….

Dr. Németh Kálmán

polgármester

Melléklet:

- sz.: Felolvasólap

sz.: Költségvetési kiírás

## 1. sz. melléklet

## Felolvasó lap

Tárgy: Közös Önkormányzati Hivatal hátsó homlokzatának felújítására és melléképületek

részbeni bontására és felújítására

Az ajánlattevő

megnevezése: …………………………………………………………

székhelye:      …………………………………………………………

levelezési címe: ………………………………………………………

adószáma:……………………………………………………………….

számlavezető pénzintézet megnevezése és bankszámlaszám:

……………………………………………………………………………………………………

telefon és fax száma: …………………………………………………

e-mail cím:……………………………………………………………

- Közös Önkormányzati Hivatal hátsó homlokzatának felújítása

Nettó ajánlati ár:    …………………………………………… Ft

ÁFA (27% )            …………………………………………… Ft

Bruttó ajánlati ár: …………………………………………… Ft

- részszámla bruttó összege……………………………..Ft

- végszámla bruttó összege………………………………Ft

- Honvéd utca 1. szám alatti melléképület részbeni bontása és felújítása, illetve a tároló épület felújítása

Nettó ajánlati ár:    …………………………………………… Ft

ÁFA (27% )            …………………………………………… Ft

Bruttó ajánlati ár: …………………………………………… Ft

(2. részszámla)

Késedelmes teljesítés esetén a vállalt kötbér mértéke: …………….…...Ft/nap

Kivitelezési munkára vállalt garancia időtartama:………………….….év

Kijelentem, hogy a pályázati felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertem, megértettem és elfogadom. Ennek megfelelően a szerződést az ajánlati összesítő szerinti ellenszolgáltatásért teljesítem.

Tudomásul veszem, hogy az ajánlati kötöttség lejártának időpontja az ajánlattételi határidő napjától számított 30. napig tart, mely időpontig ajánlatomat fenntartom.

Kijelentem, hogy az ajánlatot a rendelkezésemre álló pályázati felhívásban részletezett munkálatok összességére teszem meg.

Ajánlatomat két példányban (1 eredeti és 1 másolati) az eredeti példány megjelölésével 1 db zárt, egységet képező csomagban nyújtottam be.

Dátum:....................................…………..

.			...................................................................

Cégszerű aláírás